## Slide 1
A Hardware Accelerator for Tracing Garbage Collection
张鎏锟、任野坤、章航

## Slide 2
目录
abstract
Introduction
Motivation
Background
GC Accelerator Design
Implementation
Evaluation
Dissussion & Future Work
Related Work
Conclusion

## Slide 3
abstract
大部分的工作站使用的是带有垃圾收集器的语言。这些应用使用了多达10%-35%的CPU循环在GC上面，对于无暂停的并发垃圾收集器来说，这些时间进一步增加。由于这在数据中心和移动设备的场景中占用了很大的一部分资源，因此降低GC的成本会提高各种工作负载的效率。
论文中建议通过将GC移动到靠近内存控制器的小型硬件加速器中，并且比CPU更有效地执行GC，来减少这些开销。论文首先展示这种GC加速器的总体设计，并描述如何将其集成到暂停和无暂停垃圾收集器中。然后，论文演示了一个端到端的RTL原型的设计，集成到一个RocketChip RISC-V系统芯片（SOC）在Linux上运行的FPGA上面执行完整的Java基准内的JiCKRVM。
论文中的原型执行跟踪GC的标记阶段，其性能是顺序CPU性能的4.2倍，占用大小仅为的18.5%（相当于64KB的SRAM）。通过在实际系统中原型化设计，表明我们的加速器可以采用而不会对SoC产生侵入性改变，并估计其性能、面积和能量。

## Slide 4
Introduction

## Slide 5
Introduction
大部分工作负载都是用managed language编写的，例如Java，Python或C＃。这包括数据中心中的服务器工作负载，浏览器中的Web应用程序以及桌面或移动设备上的客户端工作负载。垃圾收集（GC）在这些环境中长期以来一直是一个挑战。一方面，GC暂停会导致应用程序无法预测地停止，从而导致长尾延迟，落后和GUI故障。另一方面，GC是能源消耗的重要来源：之前的工作表明，应用程序在垃圾收集中花费的时间高达38％，GC可以占总能耗的25％（10％以上））。
因此，过去50年来对GC进行了大量研究并不令人惊讶。然而，尽管取得了很多进展，但我们仍然没有接近理想的垃圾收集器。所有现有的收集器都必须权衡三个基本目标：（1）高应用吞吐量（2）高内存利用率（3）GC暂停时间短。

## Slide 6
Introduction
论文作者认为可以通过将GC移动到硬件中来构建一个从根本上改进这些指标的收集器。
，论文首先举例说明GC引起的问题。 然后，概述了GC并描述了现有算法的权衡。 接下来，介绍收集器设计的一般形式，描述其设计空间并引入可选的CPU修改，旨在减少与应用程序同时执行GC的开销。 最后，提出了加速器的原型，展示了它如何集成到系统的其余部分，并对基于FPGA的仿真中运行的原型进行详细评估。 最后，论文讨论了这项研究的影响和相关工作.

## Slide 7
Motivation

## Slide 8
Motivation
我们的设计的动机是：CPUs对于GC操作很不擅长，75%的时间在一个Mark&Sweep收集器中被花费在了mark阶段。
对于无序的CPU，这个数目受加载存储队列的大小和指令窗口的限制。由于这个原因，现代GC通常是并行的，
使用机器中的多个核来加速图的遍历。然而，这并没有有效地利用CPU内核中的大部分硬件（即使使用软核[3]）。
该操作不使用大多数功能单元，并且不能有效地使用缓存（因为每个对象只复制一次，并且能够利用的唯一
时间位置是用于标记位——即，每个缓存行一个位）。类似地，清扫和压缩是令人尴尬的并行操作
（因为每个页面都可以独立地清扫），并且仅触摸每个单词一次，也使得它们不适合CPU。
我们声称，同样的操作可以在位于存储器控制器旁边的小型节能加速器中更有效地执行（图5）。我们的设计包括两部分，执行标记阶段的遍历单元和回收单元，用于清扫内存并将产生的空闲列表放入主内存，供CPU上的应用程序在分配期间使用。

## Slide 10
Background

## Slide 11
1.垃圾收集概述
垃圾收集概述10种最流行的语言中有8种使用GC。垃圾收集器的任务是周期性地释放未使用的内存，并使其可用于分配。在面向对象的语言中，这意味着GC检测到不可访问的对象并释放它们的内存。GC有两种基本策略:跟踪和引用计数。跟踪收集器从一组根开始，这些根是引用(即存储在静态/全局变量、应用程序线程的堆栈和运行时系统中。从这些根开始，收集器执行图形遍历(通常是广度优先搜索)，并在它发现的所有对象中设置标记位。在第二个步骤中,都没有任何标记的对象被释放,通过执行一个席卷所有无名的堆和添加内存对象自由列表,或压实所有标记对象到一个新的地区,可以遍历的一部分)和释放旧的空间。后者需要重新定位收集器(即，可以移动内存中的对象的GC，这意味着重写对已移动的对象的所有引用)。
与跟踪收集器不同，引用计数系统向每个对象添加计数器，每当添加对该对象的引用时计数器就会增加。并在删除此类引用时减小。一旦计数器达到零，对象的内存可以回收。由于系统无法收集形成循环引用图的对象，因此需要备份竞速收集器。因此，引用计数可以看作是对跟踪收集器的优化，但是跟踪的基本任务仍然存在。
Background

## Slide 12
2.并发垃圾收集器
并发收集器（与应用程序并行运行而不会暂停超过一小段时间）通过在一些内核上运行GC来避免暂停，同时mutators（应用程序线程）继续运行。 这种方法避免了暂停，但增加了两个开销来源.
1.收集器仍然必须执行与全局暂停GC相同的操作，但是它现在在不同的内核上运行，这会导致内存系统受到干扰，例如移动缓存线。
2.收集器和mutators现在需要进行通信，以确保各自维护堆的一致视图。这通常是通过Barrier完成的，Barrier是由编译器添加到每个引用/指针操作中的小段代码(不要与内存一致性或gpu中的屏障混淆)。
Barrier实现:Barrier跨越了一个很大的设计空间，它利用了快速路径延迟(例如，如果读Barrier的对象没有移动)、慢路径延迟(例如，如果因为对象移动而触发了Barrier)、ootprint指令以及它如何映射到底层微架构(例如，如果读Barrier的对象没有移动，那么它就会被触发)。(例如，它与现有代码的交错程度如何)。由于屏障是非常常见的操作——它们通常必须添加到每个引用读和/或写操作中——这些设计决策对应用程序和收集器性能有很大影响.
Background

## Slide 13
GC Accelerator Design

## Slide 14
The Traversal Unit 遍历单元
The Reclamation Unit 回收单元
Runtime System Interactions 运行时系统交互
Concurrent Garbage Collection 并行垃圾收集
Optional CPU Extensions 可选CPU扩展
特性：

## Slide 15
The Traversal Unit(遍历单元)
Traversal Unit实现上一节中描述的图形遍历的流水线版本。这三种思想结合在一起，使得我们的遍历单元设计比CPU的性能高4.2×18.5%。
主要有以下三种特性：
Bidirectional Object Layout 双向对象布局
Decoupled Marking and Copying 解耦标记与复制
Untagged Reference Tracing 未标记参考跟踪

## Slide 16
Bidirectional Object Layout 双向对象布局
GC从高速缓存中获益不大，因此遍历单元可以节省大部分区域和功率。然而，如果使用带有未修改的语言运行时系统的无缓存加速器设计，性能会很差[19]。原因在于，当将对象的出站引用复制回标记队列时，收集器必须标识字段包含这些引用。虽然这可以通过使用支持它们的体系结构上的专用函数或标记位来实现[36]，但是大多数运行时系统使用其中对象的头部指向类型信息块（TIB）的布局，该类型信息块列出了引用字段的偏移（图6a）。
这种方法在具有高速缓存的系统上运行良好，因为大多数TIB都在高速缓存中。但是，它在无缓存系统中为每个对象添加两个额外的内存访问。为了解决这个问题，我们使用双向布局（图6b）。SableVM[37]使用这种布局作为改善局部性的手段，但是它对CPU的益处有限[38]。然而，我们发现这样的布局对于没有缓存的系统非常有帮助，因为它消除了额外的访问。它的访问模式（单位步长副本）也是有益的。

## Slide 17
Decoupled Marking and Copying 解耦标记与复制
有了双向布局，我们可以将标记位和参考数存储在单个标头字中，这允许我们在单个提取或操作中标记对象和接收出站数量的引用。在CPU上，由于加载存储队列的大小有限，这些请求的数量有限。由于标记操作的结果决定是否需要复制引用，因此这限制了CPU在控制流中向前推测的程度（并导致昂贵的分支错误预测）。 在遍历单元上，未完成请求的数量可能更大，但是仍然受可用MSHR的数量限制。如果单元遇到大量没有出站引用的对象或已经标记的对象，则标记操作限制了我们的有效带宽。类似地，如果存在长对象，则复制（或“跟踪”）这些对象的引用会限制我们。 因此，我们将标记和跟踪彼此分离。我们的遍历单元由带有标记的管道和通过跟踪队列连接的跟踪器组成（图7）。如果跟踪器正在检查长对象，则标记继续操作并填充队列。同样，如果要跟踪的对象很少，队列也会耗尽。这种设计允许我们比受控制流限制的CPU更好地利用可用的存储器带宽（第六节）。

## Slide 18
Untagged Reference Tracing 未标记参考跟踪
虽然标记需要跟踪内存请求（以匹配返回标记位到它们的对象），但是向标记队列添加引用的顺序不会影响正确性。因此，跟踪器不需要存储请求状态，而是可以向内存系统发送尽可能多的请求，并按照它们返回的顺序向标记队列添加响应。这提高了带宽利用率

## Slide 19
The Reclamation Unit 回收单元
综上所述，前三种策略使得遍历单元能够在片上面积和功率的一小部分上实现比CPU更高的内存带宽。回收单元对于清扫操作实现相同的功能。虽然这个操作高度依赖于底层GC算法，但是它通常涉及迭代块列表，以及(1)将块中的所有活动对象撤离到新位置(用于重定位GC)或(2)将所有死对象安排到空闲列表(用于非重定位GC)。
这些操作中的每一个都可以使用小型状态机来执行，并且可以跨块并行化。因此，我们设计了一个单元，它遍历所有块，并在一组块清扫器单元上并行化它们，每个块清扫器单元独立地回收块中的内存，然后将块返回到空闲块或活动块的列表（图8）。由于每个单元都小到可以忽略不计，所以设计的很大一部分是连接它们的横杆。

## Slide 20
Runtime System Interactions 运行时系统交互
在stop-the-world设置中使用该单元需要超出新对象布局的最小最小集成。运行时系统首先需要识别根的集合（这可以在软件中完成，而不会停止应用程序[39]），并将它们写入加速器可见的存储器区域。它还必须通知单元分配区域在存储器中的位置，以及配置参数（例如，可用大小类）。除此之外，该单元自动操作，运行时系统轮询控制寄存器以等待它准备好。注意，不需要对CPU或内存系统进行任何修改。相反，该单元充当内存映射设备，类似于一个NIC。

## Slide 21
Concurrent Garbage Collection 并行垃圾收集
我们的设计可以在不修改CPU的情况下集成到并发GC中。虽然我们没有在原型中实现，但我们提出了一种新颖的屏障设计，消除了用于快速和慢速路径的指令流重定向。我们的见解是，通过“劫持”一致性协议，可以实现障碍而无陷阱或分支错误预测。

## Slide 22
Write & Read Barrier
当覆盖引用时，将其写入内存中用于通信根的同一区域。遍历单元将写入该区域的所有引用写入标记队列。
对于重定位收集器（回收单元在内存中移动对象），读取屏障需要检查对象是否已经移动，如果已经移动，则获取对象的新位置。许多重定位GC在大页面或区域上操作，并且一次使同一页面内的所有对象无效（例如，无用GC[6]）。然后，它们将所有对象从这些页面压缩到新的位置，保持一个转发表以将旧地址映射到新地址。 我们建议在物理地址空间中添加一个新范围，该空间名义上属于回收单元，但是没有实际的DRAM支持。然后，我们偷取每个虚拟地址（例如，MSB）的一位，将堆映射到虚拟地址空间的底部。每当我们将引用读入寄存器时，我们添加接受地址的指令、翻转这个特殊位、从虚拟内存中的那个位置读取并将结果添加到原始地址。 默认情况下，我们将这个虚拟地址空间的上半部分映射到一个全为零的页面。因此，所有这些负载返回0（即，对象没有移动）。然而，当我们在页面上重新定位对象时，我们将相应的VM页面映射到回收单元的物理地址范围。然后，该单元通过互连发送探测消息，以获得该页中所有高速缓存行的独占所有权。这意味着，每当线程试图访问此页中的对象时，CPU需要从回收单元获取此缓存行。当响应请求时，单元计算缓存行中对象的新地址和原始地址之间的增量。然后，它释放缓存行，CPU从中读取并将值添加到原始地址，并将其更新为新值。这种通信只需要进行一次，因为当再次访问对象时，缓存行位于缓存中。

## Slide 23
Optional CPU Extensions 可选CPU扩展
虽然这些屏障避免了陷阱，并且在语义上更类似于LLC中可能遗漏的负载，但它们使TLB占用空间增加了一倍，并引入了额外的缓存压力（以及指令开销）。因此，我们勾画出可选的CPU更改，这些更改可能允许隐藏这些开销中的大部分。我们还没有实施这些改变，但是正在考虑它们用于将来的工作。 挑战是读取屏障（通过检查加载的引用是否被访问，并将其写入标记队列，写入屏障检查可以折叠到读取屏障中[6]）。读取屏障是有问题的，因为它需要在使用其保护的参考之前完成。无用GC已经表明，通过将其折叠到虚拟内存系统[6]中，这种屏障检查可以非常有效：被撤离的页在页表中被标记为无效，并且当访问这些页时，屏障会引起陷阱。然而，如果搅动很大，这些陷阱可能非常频繁（当许多页面刚刚失效时，导致陷阱风暴），并且由于需要冲洗管道而不能推测而昂贵。 我们建议通过引入新的REFLOAD指令对CPU进行更改，该指令的行为类似于加载，但总是返回对象的新地址。在内部，该指令将被分成加载和读取屏障（RB）指令。读取屏障可以通过前面描述的虚拟存储器技巧来实现，但是来自TLB的页面错误被截获，并被转换为来自回收单元的地址范围的负载。然后将负载添加到加载存储队列，并且可以像其他负载一样进行推测（GC单元在查找新位置之前不会释放缓存行）。这意味着GC的唯一影响是负载可能需要更长的时间，但是陷阱和管道冲洗被消除。

## Slide 24
Implementation

## Slide 25
implementation
现在我们描述这个总体设计的具体实现。我们在RocketChip SoC[18]中实现了GC单元的RTL原型。该单元与JiksRVM Java VM（17）集成，这在学术管理语言研究中很流行。我们在stop-the-world设置中评估我们的原型，但是如前所述，它也可以用于并发收集器中。图10显示了如何将设计集成到系统中的概述。

## Slide 26
Implementation
JikesRVM Modifications
Integration into RocketChip
Traversal Unit
Reclamation Unit
Putting It All Together

## Slide 27
JikesRVM Modifications
我们使用了一个JikesRVM到RISC-V的转换，使得我们联合设计语言运行系统和硬件。
主要包含了以下三个改动：
MMTK
Root Scanning
Object Layout

## Slide 28
MMTK
我们在Jikes的MMTKGC框架中实现了一个新的计划[41]。计划描述了组成堆的空间，以及每个堆的分配和GC策略。我们的工作基于MarkSweep收集器，它由9个空间组成，包括大对象空间、代码空间和不朽空间。我们的收集器跟踪所有这些空间，但是只回收主MarkSweep空间（其中包含最新分配的对象）。其他空间，例如代码空间，仍然由Jikes管理，但是没有根本原因不能使用GC单元。

## Slide 29
Root Scanning
我们修改Jikes中的根扫描机制，以便不将引用写入软件GC的标记队列，而是将它们写入GC单元（堆空间）可见的内存区域

## Slide 30
Object Layout
我们修改了对象布局以实现双向方案（V-C部分）。我们在标题的状态字中发现了34个未使用的位（图11）——我们使用这些位中的32个来存储对象中的引用数量（对于数组，我们将这32位的MSB设置为1，以区分它们）。剩下的两个位用于标记位和我们为所有活细胞设置为1（这对回收单元有用）的标记位。此外，我们还在数组开始处复制引用计数，这对于通过堆进行线性扫描是必要的。 Jikes的Mark & Sweep计划使用隔离的自由列表分配器。内存被划分成块，并且每个块被分配一个大小类，该类确定块被划分成的单元格的大小。每个单元格包含一个对象或一个空闲列表条目，它将所有空单元格链接在一起。

## Slide 31
Integration into RocketChip
我们的加速器在火箭芯片中实现，火箭芯片是由自由芯片项目管理的RISC-V SoC发生器[42]。RocketChip可以同时针对FPGA和ASIC流，并且已经被淘汰了十多次，包括在商业产品中[43]。通过在真实SoC的上下文中将设计实现为端到端原型，我们证明了它是无创的，并且可以很容易地集成到现有设计中。这种方法也使我们能够使用基于FPGA的仿真平台执行周期精确的评估，并收集面积和功率估计(第六节）

## Slide 32
Traversal Unit
遍历单元紧跟图5中的设计。我们探索了标记和跟踪器的几个版本：一个连接到共享的16KB数据缓存，一个在单元之间划分这个缓存，一个直接与TileLink互连通信。当GC单元对虚拟地址进行操作时，我们添加了一个页表遍历器和TLB（PTW由8KB缓存支持，以保持页表的顶层）。 在GC开始时，读取器将hwgc空间中的所有引用复制到标记队列中。然后，标记和跟踪器开始从它们各自的输入队列中去队列引用并将它们的结果放入它们的输出中（队列施加反压以避免溢出，并且标记和跟踪器只能在有空间的情况下发出请求）。重复此操作，直到所有队列和hwgc空间为空。
主要包含了以下几个方面的改进：
Mark Queue Spilling
Marker
Tracer
Address Compression
Mark Bit Cache

## Slide 33
Mark Queue Spilling
由于标记队列在理论上可以任意增长，因此我们需要在填充时将其溢出到内存中。图12显示了我们的方法。我们添加了两个额外的队列，inQ和outQ。小型状态机将outQ中的条目写入不与JikesRVM共享的物理内存范围，如果有空间（outQ为空），则将此内存中的条目读取到inQ。我们总是优先考虑主队列，但如果它已满，则排队到outQ（当它为空时，我们从inQ中退出队列）。当outQ达到某个填充级别时，我们断言一个信号，告诉跟踪程序停止发出内存请求，以避免outQ被填充。如果outQ中有元素，inQ中有空闲插槽，则直接复制它们，从而减少内存请求的数量。通过对来自outQ的内存请求进行优先级排序，我们避免了死锁。

## Slide 34
Marker
我们从一种将AMO发送到非阻塞L1缓存的设计开始。然而，这限制了飞行中的请求数量（典型的L1缓存设计有32个MSHR）。MSHR在64B缓存线上操作，并且需要存储整个请求。相反，标记中的所有请求都是相同的，对小于缓存行的请求进行操作，并且不需要进行排序。因此，我们建立了一个与互连直接对话的自定义标记（图13）。代替完整的内存请求，我们只保存每个请求的标签和64位地址，使用专用TLB翻译它们，将得到的读发送到内存系统，然后按照它们返回的顺序处理响应。对于每个响应，我们随后发出相应的回写请求来存储更新的标记位并释放请求槽（如果对象已经被标记，则可以省略回写）。

## Slide 35
Tracer
我们建立了一个自定义跟踪器，可以保持任意数量的请求在飞行中。在对象的虚拟地址进行转换之后，它进入一个请求生成器，该请求生成器将获取一致性消息发送到内存系统中。我们的互连支持从8到64B的传输大小，但它们必须对齐。如果我们需要在0x1a18上复制15个引用（15×8字节），那么我们因此发出传输大小为8、32、64、16（按此顺序）的请求。注意，我们需要检测何时命中页面边界；在这种情况下，请求被中断并重新排队以再次通过TLB。

## Slide 36
Address Compression
我们对64位指针进行操作，但是运行时系统通常不使用整个地址空间。例如，我们的JikesRVM堆使用每个地址的上36位来表示空间，而最低的3位是0，因为指针是64位对齐的。许多运行时系统也使用地址中的位来编码元数据，而这些元数据可能被GC单元安全地忽略。我们的设计提供了一种利用此属性的通用机制：在对标记队列进行引用排队之前，可以使用自定义函数将其映射到数量较少的位（在对象退出队列时应用反向函数）。我们通过将地址压缩为32位来演示这种策略，这增加了标记队列的有效大小，减少了溢出的通信量。具有较大堆的运行时系统可以使用更大数量的位（例如，48）。

## Slide 37
Mark Bit Cache
大多数对象只被访问一次，因此不能从缓存中受益（图21a）。然而，我们发现只有少数对象是规则的例外：大约10%的标记操作访问基准测试中的相同56个对象。因此，我们得出结论，存储一组最近访问的对象的小标记位缓存可以有效地减少通信量。动态过滤是另一种已被证明在类似场景中有效的技术[32]。

## Slide 38
Reclamation Unit
在我们的原型中，我们实现了回收单元的最简单的版本，它执行非重定位扫描。因此，它不需要来自IV-D节的转发表或读屏障后端。每个块清理器接收块的基本地址以及它的单元格和头大小作为输入。然后它线性地通过单元格。
单元首先需要识别单元格是否包含对象或空闲列表条目（回想图11）。它读取单元格开头的单词——如果LSB是1，则它是具有双向布局的对象。否则，它是空闲单元格或TIB（对于没有引用的对象或数组）中的下一个指针。基于这些情况中的每一个，我们可以计算包含标记位的单词的位置，然后它允许我们判断单元格是否是空的（即，标记位是零），它是活动的，但不可到达的（标记位是1，标记位没有设置）或者包含可到达的对象（两个位都是1）。在前两种情况下，我们回写第一个单词以将其添加到空闲列表中，否则跳到下一个单元格。

## Slide 39
MMTK
我们在Jikes的MMTKGC框架中实现了一个新的计划[41]。计划描述了组成堆的空间，以及每个堆的分配和GC策略。我们的工作基于MarkSweep收集器，它由9个空间组成，包括大对象空间、代码空间和不朽空间。我们的收集器跟踪所有这些空间，但是只回收主MarkSweep空间（其中包含最新分配的对象）。其他空间，例如代码空间，仍然由Jikes管理，但是没有根本原因不能使用GC单元。

## Slide 40
Putting It All Together
随着JikesRVM的修改和GC单元的就位，缺少的部分是允许两者进行通信。这通过我们集成到内核的Linux驱动程序实现。此驱动程序安装进程可以写入的字符设备，以便初始化GC单元的设置、启动GC并轮询其状态。当进程访问设备时，驱动程序读取其进程状态，包括页表基本寄存器和状态位，这些状态位被写入GC单元中的内存映射寄存器，并用于配置其页表遍历器。这允许GC单元在与CPU上的进程相同的地址空间中操作。
当在引导时初始化驱动程序时，它在物理内存中分配溢出区域，然后将溢出区域的边界传递给GC单元。这个区域必须在物理内存中是连续的，并且我们当前默认地分配静态4MB范围（完整的实现可以动态地分配额外的内存）。为了与驱动程序通信，我们还使用C库（libhwgc.so）扩展JikesRVM。我们的MMTk计划使用Jikes的SysCall外部函数接口调用这个C库，该C库又与驱动程序通信以配置硬件收集器（例如，设置指向hwgc空间的指针），并启动新的收集。通过替换libhwgc，我们可以交换GC的软件实现，以及执行硬件单元的软件检查（或生成堆的快照）的版本。这种方法有助于调试。

## Slide 41
Evaluation
为了评估我们的设计，我们在基于FPGA的仿真中运行它，在Amazon EC2 F1实例上使用名为FireSim[46]的仿真框架。FireSim使我们能够以高达125MHz的有效模拟速率运行周期精确的模拟。而我们目标RTL在FPGA上精确地执行循环，FireSim为存储系统提供定时模型（尤其是DRAM和存储器控制器定时）。这个框架类似于DRAM模拟器，例如DRAMSim[47]，但是以FPGA的速度运行，并且使用FAME风格的方法来调整目标定时以匹配模型[48]。
表I显示了我们的RocketChip SoC的配置以及我们使用的内存模型的参数。我们比较了顺序火箭内核，它可与BIG..设置中的小/弱内核进行比较。我们认为这个基线是合适的：对使用DRAMSim在老版本火箭芯片的BOOM无序内核上运行堆快照的初步分析表明，它的平均性能仅优于火箭12%[49]。这可能是令人惊讶的，但是英特尔系统已经证实了GC无序内核的有限好处[3]。
我们的原型和评估的目标是(1)展示我们的装置在GC性能和面积使用方面的潜在效率，(2)描述参数的设计空间，(3)表明这些好处可以在不损害SoC的情况下获得。虽然我们将我们的设计集成到RocketChip中，但我们的目标不是改进这个特定的系统，而是理解GC单元设计的高级估计和权衡。

## Slide 42
Evaluation
A.垃圾收集性能
方法:我们使用运行在JikesRVM版本上的DaCapo基准[16]子集来评估性能。我们在最大200MB的堆上使用较小的基准大小，并在基准执行期间跨所有GC暂停平均使用。
我们的JikesRVM端口不包括优化JIT编译器。当Jikes jit编译自己时，这会导致GC的CPU版本基线变慢。因此，我们用C重写了Jikes的GC，用-03编译它，并使用相同的libhwgc将它链接到JVM。所以我们用来与硬件单元通信的库。
总体性能:我们的基线GC单元设计包含2个清理器、1,024个条目标记队列、16个标记请求插槽、32个条目TLBs和128个条目共享L2 TLB。该配置在mark and上的性能比Rocket高出4.2倍1.9x on sweep(图15)。

## Slide 43
Evaluation
内存带宽:图16显示了这种增益的来源:我们的单元更有效地利用内存带宽，特别是在标记阶段。这一点通过试验不同的内存调度策略得到了证实:虽然Rocket对配置不敏感，我们发现，从FIFO MAS到FR-FCFS，我们的性能显著提高，并且最大未读数从8增加到16。

## Slide 44
Evaluation
潜在性能：虽然前面的实验展示了一个具有真实内存模型的特定设计点，但我们希望从根本上了解，如果给它一个更快的存储系统，我们的单元能够利用多少内存带宽。因此，我们用一个延迟1周期和带宽8GB/s的延迟带宽管道代替了我们的模型。在这个方案中，我们在标记阶段平均超过CPU 9.0×的性能（图17a）。我们相信，这和我们在高端SoC中可以看到的、具有较高内存带宽和较低延迟的加速类似。注意，扫描阶段的有限加速基于仅使用两个扫描器，并且可以增加(第六-B节)。
通过测量我们的单元，我们发现TileLink端口占所有标记周期的88%。图17b显示这转换为每8.66个周期向内存系统发送一个请求。使用64B缓存行，每8条请求一次周期是8GB/s系统的全部带宽，但是由于我们的请求大小小于64B，因此有时会超过这个限制。使用小请求还意味着，根据内存系统，我们可能无法使用所有8GB/s（我们最多消耗3.3GB/s的数据）。

## Slide 45
Evaluation
TLBs的限制/影响:为了理解是什么阻止我们的基线达到这个9.0x的加速，我们测量了该单元以记录停顿的来源。我们还将在DRAMSim上的初步模拟与8个银行和没有虚拟内存的模拟进行了比较，结果显示在Rocket上的加速是8.5倍。
一个瓶颈是TLB对标记和跟踪程序的访问:由于TLB和页表walker阻塞，TLB脱靶可以序列化执行。因此，未来的工作应该引入一个非阻塞TLB，它可以同时执行多个页表遍历，同时仍然服务于在TLB中命中的请求。由于该单元是流水线式的，因此也有机会使用多循环TLBs，这可能会降低TLB压力并改善面积，因为它们可以使用顺序SRAMs。

## Slide 46
Evaluation
B.设计参数的影响
缓存分区:如V-C节所述，我们从一个具有小型共享缓存的设计开始。我们发现这个性能仅仅比CPU好一点。图18a显示了原因:对缓存的请求中有2/3来自页表walker(因为标记阶段具有较小的局域性，因此引入了大量TLB遗漏)。
这在缓存的交叉栏上造成了许多争用，有效地淹没其他单位的请求。这导致我们应用了缓存分区:PTW得益于8KB缓存来保存部分页表，而标记队列和清扫器按顺序访问内存，因此只需要2条缓存线。同时，标记和跟踪器可以直接连接到互连器上。这种设置的另一个优点是我们可以从缓存中删除特性这是不需要的(例如，标记队列只对物理内存操作，因此不需要TLB)。
结果如图18b所示:就发送到实际内存系统的内存请求而言，标记和跟踪程序现在占据了主导地位(这就是目的，因为这些是执行实际工作的单元)。

## Slide 47
Evaluation
标记队列大小的影响:标记队列是我们单位最大的数据结构，我们假设它的大小对性能有很大的影响。图19显示了大小对溢出数据的数量有影响。然而，溢出只占内存请求的2%。
我们惊奇地发现标记队列对整体性能的影响很小。并行性的原因是,大多数在堆中遍历存在初:队列满了,几乎所有的数据流入记忆和稳态,排队和出列发生同样的速度,这意味着队列几乎都完全没有溢出。
因此，我们可以在不牺牲性能的情况下使队列非常小(例如，2kb)。一个有趣的权衡是，我们可以节流跟踪程序以匹配标记队列的脱队列率。随着跟踪器队列中的每个引用扩展到标记队列中的多个引用，这将有助于管理溢出的数量。

## Slide 48
Evaluation
标记位缓存:少量对象占所有内存访问的10%(图21)。因此，存储最近看到的引用有助于减少标记请求的数量。每个区域的最大增益可以通过一个小的缓存(<64个元素)来实现。与此同时，我们发现这对标记性能没有实质性的影响(但是这可能会在接近峰值带宽时发生变化)。
标记队列压缩:图19显示了来自Section V-C的压缩方案将溢出减少了2倍。注意，该方案压缩到32b-real实现可能需要保留至少48b。
清扫器并行性:图20显示了额外的块清扫器如何提高清扫性能。我们发现我们线性缩放到2个清扫器但是超过这个点，加速开始减少。在8个清理器时，内存系统上的争用开始超过并行带来的好处。4个清扫器的性能比CPU好2-3x。最优数量取决于系统设计。

## Slide 49
Evaluation
C.面积与功率综合结果
我们用SAED EDK 32/28标准单元库[50]在地形模式下通过Synopsys设计编译器运行我们的设计，使用Berkeley开发的名为HAMMER[51]的VLSI流。这为我们提供了面积和功率的粗略估计。图22显示我们的GC单元是CPU大小的18.5%，其中大部分由标记队列占用。这相当于64KB的SRAM的面积。请注意，这与一个小CPU相比——这种权衡在服务器或移动SoC中更为明显，在这种大小的块可以忽略不计。为了估算能量，我们收集了图16中GC暂停的运行级计数器，并通过MICRON的DDR3 Power Calculator电子表格[52]运行它们。GC单元和处理器的功率号取自设计编译器。使用这些功率数和执行时间，我们计算总能量，分解为标记和扫描(图23)。如果没有活动计数器，这些结果是不准确的，但是我们的结论是GC单元的总能量可能比CPU有所提高(在我们的结果中提高了14.5%)。

## Slide 50
Discussion & Future work
我们的单位足够小，可以添加到任何SoC。 如果将平均10％的CPU周期用于GC（如果它是35％[3]则为31％），其潜在的9倍加速将转化为9％的应用程序加速。
此外，加速器不仅降低了芯片上的面积/功率，而且还降低了整体能量。最后，我们的设计很简单，减少了验证工作。我们现在讨论几个额外的方面:
上下文切换
堆大小可伸缩性
支持一般的对象布局
带宽节流
比例性和并行性
支持多个应用程序
页面错误

## Slide 51
Discussion & Future work
上下文切换:
可以设置和上下文切换时间非常低:如果设备在用户空间映射和流的执行开始时(而不是将它们复制),最低开销相当于转移少于64 b MMIO地区,通过标志相比可以忽略不计。刷新加速器的状态类似于CPU上的上下文切换。
堆大小可伸缩性:
由于缺乏缓存，大多数单元操作独立于堆大小。但是，更大的堆大小会增加TLB和PTW缓存的压力(但不会超过CPU的压力)。正如在VI-A部分中讨论的，TLB目前是一个瓶颈，但是大堆可以使用超页，而不是4KB页。
支持一般的对象布局:
虽然双向布局有助于提高性能，但它对于我们不是最基本的方法，迫使运行时对其进行调整以支持我们的单元是有限制的。更通用的加速器可以通过用小型RISC V微控制器(只实现基本ISA)替换标记来支持任意布局。然后，我们可以将一个小程序加载到这个内核中，该内核解析对象布局、安排适当的请求并为跟踪程序排队输出引用。

## Slide 52
Discussion & Future work
带宽节流:
我们的GC单元旨在最大限度地提高带宽，这可能会干扰CPU上的应用程序。这种干扰可以通过与内存控制器通信来减少，只使用剩余带宽。
比例性和并行性:
加速器的带宽可以通过复制单元来增加。打开和关闭这些单元将允许并发GC根据应用程序中的内存压力限制或增强跟踪。这可以提高能源消耗[53]。
支持多个应用程序:
我们当前的设计只支持一次一个进程，但是同一单元可以同时为多个进程执行GC，方法是按进程标记引用并支持多个页表。
页面错误:
JVM当前必须映射整个地址空间。一个更通用的系统也可以处理页面错误(可能通过将它们转发到CPU)。

## Slide 53
Related work
对垃圾收集的硬件支持并不是一个新想法，在过去的几年里已经有了大量的工作。大多数商业产品专注于障碍，包括Azul Vega[6]、[54]和IBM的防护存储设施[34]。也有关于屏障[31][32]的独立研究。
对于引用计数[8]的硬件支持已经进行了一些工作，它与我们的系统正交，并且减少了需要调用跟踪收集器的次数。GC还关注实时和嵌入式系统社区，特别是在Java处理器[9]、[31]和[55]的上下文中。其中一些引入了GC特征，如复制的非阻塞对象[56]。双向对象布局在此上下文中也使用了[55]。
对于执行垃圾收集的硬件单元，已经有了一些建议。例如，IBM Cell处理器可以将其SPE加速器用于GC[57]。此外，Wright等人在Sun提出了一种硬件辅助GC，它依赖于对象感知内存架构[5][111]。该设计提供了一个完全并发的GC，但是需要对内存系统进行更改。最后，Bacon等人提出了一种用于FPGA片上存储器的无暂存GC单元，消除了所有的暂停[7]。然而，这项工作是在FPGAs上的BRAMs的背景下进行的，这种BRAMs具有双端口和可预测的时间。
其他一些加速器与我们的一般方法相似，但是用于不同类型的工作负载。例如，walkers[58]加速了对数据库的哈希索引查找，而Mallacc[59]加速了内存分配。

## Slide 54
Conclusion
我们介绍了用于GC的硬件加速器的设计，它可以集成到服务器或移动SoC中，并在CPU上为应用程序执行GC。该单元可以以非常低的硬件成本(相当于64KB的SRAM)实现，推广到世界各地和并发收集器，除了任何具有DMA能力的设备所需要的SoC之外，不需要对SoC进行任何修改。
通过在实际SoC环境中实现该设计的原型。我们演示了集成工作是可管理的，并且该单元占用小CPU面积的18.5%，同时将GC的总速度提高了3.3倍(标记为4.2倍)。在如此低的成本下，我们相信将这样的设备集成到SoC设计中是完全可以的。